Evaluación de tecnologías a utilizar

Plataforma embebida

Producto	Especificaciones	Precio	Masa	Dimensiones	Elección y Justificación
Raspberry pi 2 modelo b	- Quad-Core Cortex A7 a 900 MHz / - RAM: 1 GB / -Puertos: 4 x USB 2.0 , 1 x 40 GPIO pin, 1 X HDMI, 1 x Ethernet, 1 x Combo audio/mic, 1 x Interfaz de cámara (CSI), 1 X Interfaz de Pantalla (DSI), 1 x Micro SD, 1 x Núcleo Grafico 3D	€38.99	136g	12,7 x 10,2 x 7,6 cm	Raspberry Pi 3 b+. / Se elige esta plataforma ya que se adapta a aplicaciones de software open source para requerimientos específicos. Además, no se limita en el uso de vendors específicios. / Es relativamente de bajo costo y poderoso. La envoltura de metal alrededor del CPU disipar el calor mucho mejor que la envoltura de plástico en versiones anteriores de la plataforma. Tienen una LAN on board y un card bus más rápido y dedicado a la tarjeta MicroSD.
Raspberry Pi 3 b+	- 1.4Ghz 64bit quad core ARMv8 CPU, 1 GB RAM / - 802.11n Wireless LAN / - Bluetooth 4.2, BLE / - 4 USB ports, 40 GPIO pins, 3.5mm audio jack / - Micro SD card slot	Amazon: / $39.79 / Azerty: / €39.95 / Paradigit: / €44.99	68g	86mm x 57mm x 19.5mm
Orange Pi	- Procesador ARM A7 4x1.2GHz / - Meoria interna SD / - RAM: 512MB / - Conectividad: 1 USB 2.0, HDMI y Ethernet	$34.99	38g	85x55x15mm

Sistema Operativo

Producto	Especificaciones	Precio	Masa	Dimensiones	Elección y Justificación
Raspbian Lite	-Sistema operativo basado en Debian Stretch / - 2GB	NA	NA	NA	Yocto Project. / Se utiliza yocto project debido a que es un sistema operativo basado en una distribuación linux y porque provee herramientas para el desarrollo de sistemas operativos mínimos, donde se puede incluir los paquetes y librerías necesarias en el SO. / Además, posee soporto para múltiples arquitecturas de hardware.
Yocto Project	- Proyecto de colaboración Open Source para crear sistemas basados en Linux para productos embebidos, sin importar la aruitectura del hardware.	NA	NA	NA
Noobs	- Operating system which contains Raspbian / - 5GB	NA	NA	NA

Sensores

Producto	Especificaciones	Precio	Masa	Dimensiones	Elección y Justificación
Rasp Sense hat	- Display de 8x8 Matriz de LEDs / - Incluye acelerómetro, giroscopio y magnetómetro de 3 ejes, sensor de presión atmosférica y de humedad. / - Admite i2c y SPI	Amazon: / $37.94 / Coolblue: / €44.95 / Digi Key: / €38.25	9.07g	65x57x15mm	Rasp sense hat. Se acopla al la plataforma embebida Raspberry Pi mediante los 40 pines GPIO.
Sparkfun 9DoF IMU Breakout - LSM9DS1	- Chip sensible al movimiento / - Contiene acelerómetro,giroscopio y magnetómetro de 3 ejes. / - Admite i2c y SPI	$24.95	8.5g	7.6x5.1x0.6cm
Adafruit 9-DOF Accel/Mag/Gyro+Temp Breakout Board - LSM9DS1	- Contiene acelerómetro, magnetómetro y giroscopio de 3 ejes. / - 3 – 5 VDC, y SPI interfaz I2 C.	$16.92	7g	74.9x52.8x0.5mm

Audio

Producto	Especificaciones	Precio	Masa	Dimensiones	Elección y Justificación
USB Microphone mini	- Distancia efectiva de 3m / - Rango de frecuencia 100-16Khz / - Sensibilidad -47dBV / - No es necesario instalación de drivers	Amazon: / $6.99 / Bol: / €12.95 / Kabel: / €9.95 / Gadgets Trading: / €7.95	2.2g	22.2x18.3x 7mm	USB Microphone mini. Los paquetes de ALSA soportan el uso de entrada de audio por USB, además un micrófono mini se adecúa a la perfección para un dispositivo wearable, ya que no consume mucho espacio físico, en este caso el Micro USB Microphone mini es el más pequeño encontrado y con menor masa. / La distancia efectiva es de 3m, suficiente para lo necesario, al igual que su rango de frecuencia de entre 100Hz y 16 Khz. / Además, debido a que el Jack Microphone lleva cableado, es preferible no tener cables extra. / Y por otra parte, no sirve el uso de un dispositivo de entrada de audio wireless, ya que la señal bluetooth de ese dispositivo puede afectar la lectura de proximidad que estará realizando el sistema embebido.
Binatone Talk-5193 wireless headset	- Cancelación de eco / - Rango de frecuencia 20Hz-20Khz / - Frecuencia de wireless 2.4Ghz	Amazon: / $14.95	204g	20.3x10.2x 25.4 cm
Micrófono Lavalier Lapel	- 3.5 mm jack / - Omnidirectional condenser microphone / - Sensibilidad de -30dB / - Rango de frecuencia de 35Hz-18KHz	Amazon: / $11.99	4.1g	3.5mm Jack + cableado
Olympus ME-12 Microphone	- Audio jack 3.5mm / - Reducción de ruido ambiental / - Respuesta de frecuencia de 200 a 5KHz / - Sensibilidad de -68dB	Amazon: / $14.99 / CameraNU.nl: / €19.95	3.5g	10mm Dia x 22mm

Batería

Producto	Especificaciones	Precio	Masa (g)	Dimensiones	Elección y Justificación
uxcell Power Supply 805082 Li-ion Rechargeable Lithium Polymer Li-Po Battery	- Voltaje DC 3.7V / - Capacidad 4500mAh	Amazon: / $13.03 / https://goo.gl/ymtG2Y	77g	80x51x8mm	Polymer Lithium Ion Battery - 2000mAh / El sense hat se alimenta del puerto de energía GPIO de la Rasp, y según la hoja de datos usa el puerto de 5V para alimentar a los leds y el puerto de 3.3V para alimentar los demás sensores (accel, gyro, magn). El puerto de 3.3V tiene un limite de corriente de 50mA y el puerto de 5V tiene un limite de corriente de 2.5A. El sense hat tiene 64 LEDs de color (o sea, 192 LEDs en total), donde aproximadamente cada LED toma a lo mucho 3mA, por lo tanto (suponiendo que uso todos los LEDs en el caso límite) se estaría consumiento 192x3mA = 576mA solamente de los LEDs. Como los otros sensores están conectados al puerto de 3.3V, estarían trabajando como máximo con 50mA. En total, el sense hat estaría trabajando con 626mA ~ 630mA / Respecto a la Raspberry Pi 3 b+, según he leído, funciona con aproximadamente con 700mA. / En total (Raspberry + sense hat) funcionarían con 1330mA aproximadamente. Por lo que para funcionar durante 4 horas se ocuparía una batería de 5000mAh aproximadamente, esto suponiendo el caso límite máximo. / Se ha trabajado con batería portátil de 4500mAh para pruebas, donde se ha concluido que la duración de la batería es de aproximadamente 6 a 7 horas. / Por lo tanto, si se compara el tamaño de una batería de Litio de 4500mAh con una batería portátil, es más pequeña la de litio, la cuál se adecuaría a la perfección para un dispositivo wearable. / Debido al tiempo de envío de las baterías de 4500mAh, el cuál tarda entre 3-6 semanas, se elige la batería de 2000mAh para realizar pruebas exactas de duración, además el tamaño de esta batería se adecua a las necesidades. Se calcula que el tiempo de duración de esta batería es de 3.5 horas.
uxcell Power Supply 134073 Li-ion Rechargeable Lithium Polymer Li-Po Battery	- Volatje DC 3.7V / - Capacidad 4500mAh	Amazon: / $12.95 / https://goo.gl/V7A49v	77g	67x40x13mm
Polymer Lithium Ion Battery - 2000mAh	- Voltaje DC 3.7V / - Capacidad de 2000mAh	antratek.nl: / €15.67	77g	63x44x6mm

UPS (Uninterruptible Power Supply)

Producto	Especificaciones	Precio	Masa (g)	Dimensiones	Elección y Justificación
RPI PowerPasck V1.2	- Doble USB output / - Batería 3800mAH / - Máxima salida de corriente de 1.5A	Amazon: / $16.99 / https://goo.gl/3Wue7i	118g	8.5x5.7cm	UPS Hat: geekworm Power Pack Pro / Debido a que la Raspberry se alimenta con 5V, es necesario la conversión de 3.7V de la baterías, adempas de un UPS para mantener constante el voltaje aplicado a la Raspberry. / Se selecciona el UPS con la batería incorporada para disminuir gastos.
UPS batería: Polímero de Litio pilas	- Entrada de carga: 5V, 1A De entrada / - Interfaz: Micro USB puerto hembra - Aprobación de la gestión de salida: 5V, 1A - Interfaz de salida: USB estándar Puerto Hembra	Amazon: / $8.68 / https://goo.gl/YodhFe	6.5	50x20x10mm
Adafruit PowerBoost 500	- 500 mA + / - Output 5V / - Interfaz: Micro USB puerto hembra / - Interfaz de salida: USB estándar Puerto Hembra	Amazon: / $11.8 / SoSsolution.nl: / €17.95 / KiwiElectronics: / €17.95	4g	2mm x 37mm x 2mm
UPS Hat: geekworm Power Pack Pro	- 2200 mAh baterry / - Incorpored UPS / - I2C hat	Bang good: / €13.9 / https://goo.gl/1zrKu8	130g	6.7x5.9x1cm

Case (Pendiente)

Producto	Especificaciones	Precio	Masa (g)	Dimensiones	Elección y Justificación
Sen hat + raspberry case
Sense hat + raspberry + air case
Imprimir case a la medida

Costos totales comprando Audio, Batería y UPS todo en Amazon:

Producto/Servicio	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Distribuidor	Link de compra
USB Microphone mini	3	$6.99	$20.97	Amazon	https://goo.gl/E77VTo
uxcell Power Supply 805082 Li-ion Rechargeable Lithium Polymer Li-Po Battery	3	$13.03	$39.09	Amazon	https://goo.gl/ymtG2Y
UPS batería: Polímero de Litio pilas	3	$8.68	$26.04	Amazon	https://goo.gl/YodhFe
Total			$86.1 / + / Envío = $15 / Total = $101.1

Precio total aproximado por un solo dispositivo wearable comprando todo en Amazon

Producto/Servicio	Distribuidos	Precio
Raspberry Pi 3 b+	Amazon	$39.79
Sense hat	Amazon	$37.94
Audio	Amazon	$6.99
Batería	Amazon	$13.03
UPS	Amazon	$8.68
Case	Amazon	~$15
Costos de envío	Amazon	~$25
		Total = $146.43 = €126.23

Costos totales comprando Audio, Batería y UPS en varias tiendas en Holanda:

Producto/Servicio	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Distribuidor	Link de compra
USB Microphone mini	3	€7.95 / = / $9.22	€28.85 / = / $33.46	Gadgets trading	https://goo.gl/CDp6Yi
UPS hat + baterry 2200mAh	3	€13.9 / = / $16.12 / (ya se está tomando en cuenta el envío dentro de ese precio)	€41.7 / = / $48.37	Bang good	https://goo.gl/1zrKu8
Total			€70.54 / = / $81.8

Precio total aproximado por un solo dispositivo wearable comprando en Holanda

Producto/Servicio	Distribuidor	Precio	Peso
Raspberry Pi 3 b+	Azerty	€39.95
Sense hat	Digi key	€38.25
Audio	Gadgets trading	€7.95
Batería + UPS	Bang good	€13.9
SD Card 16Gb	Bol	€8.45
Case	NA	~€10.95
		Total = €119.45